Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline

VYHODNOTENIE ZIMNEJ ÚDRŽBY KOMUNIKÁCIÍ V MESTE ŽILINA ZA ZIMNÉ OBDOBIE 2007/2008

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie

- Vyhodnotenie zimnej údržby komunikácií v meste Žilina za zimné obdobie 2007/2008

Predkladá:

Ing. Viliam Mikuláš

prednosta MsÚ Žilina

Vypracoval:

Ing. Vladimír Baránek

vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb

V Žiline  3. 4. 2008

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

Uznesenie č. ___/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

- berie na vedomie

- Vyhodnotenie zimnej údržby komunikácií v meste Žilina za zimné obdobie 2007/2008

VYHODNOTENIE ZIMNEJ ÚDRŽBY KOMUNIKÁCIÍ V MESTE ŽILINA ZA ZIMNÉ OBDOBIE 2007/2008

Úvod

Zimná  údržba mestských komunikácií v zimnom období 2007-2008 na  území  mesta  Žilina  sa vykonávala v zmysle Zákona o pozemných komunikáciách a Nariadenia Mesta  Žilina č. 6/1992, v súlade s metodickými  pokynmi a smernicami  vydanými  MV-SD  a  MDSVP. Organizačné, technické a legislatívne podmienky boli spracované do Operačného plánu zimnej údržby pre zimné obdobie 2007/2008, ktorý bol  schválený  MsÚ Žilina. Na vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácií má mesto zabezpečeného zmluvného partnera Žilinské komunikácie, a.s., ktorý spolu s ostatnými zainteresovanými vykonávali zimnú údržbu na území mesta.

Rozsah komunikácií a organizácie, ktoré sa podieľali na zimnej údržbe:

| Organizácia | št.cesty | miestne ko- munikácie | chodníky | plochy | schodištia | podchody nadchody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | km | km | m2 | počet | počet |
| Žil. Komun. |  | 237,2 | 59,5 | 7 000 |  | 4 |
| SSC | 38,7 |  |  |  |  |  |
| T+T |  |  |  |  | 23 | 9 |
| Ostatné Subjekty |  |  | 96,4 | 162 000 |  |  |
| SPOLU: | 38,7 | 237,2 | 155,9 | 169 000 | 23 | 13 |

Za údržbu chodníkov v rozsahu 116,2 km v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, ako i v zmysle Nariadenia Mesta Žilina č. 6/1992 sú zodpovední vlastníci, správcovia resp. užívatelia nehnuteľností priliehajúcich k jednotlivým peším  komunikáciám.

Príprava Zimnej údržby miestnych komunikácií ( ZÚMK)

Príprava ZÚMK vychádzala z poznatkov získaných v predchádzajúcich obdobiach a spočívala hlavne v :

- spracovaní operačného plánu Zimnej údržby ciest pre obdobie 2007-2008,

- uzatvorení dohôd o poskytovaní mechanizmov s inými organizáciami v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok,

- uzatvorením dohody o poskytovaní údajov o predpovedi a vývoji počasia,

- vo vykonaní previerok stavu komunikácií, dopravného značenia a cestného príslušenstva a odstránení zistených nedostatkov,

- označením komunikácií vylúčených zo zimnej údržby,

- oprave výtlkov a porúch na komunikáciách,

- mediálnej kampani a rokovaniach so zainteresovanými, ktorých povinnosť je zabezpečovať (čistenie chodníkov) schodnosť chodníkov.

V rámci prípravy rozhodujúca pozornosť bola venovaná príprave  a prestavbe techniky, zabezpečeniu posypových materiálov a organizačnej príprave. Všetky tieto činnosti v rámci prípravy boli ukončené ku dňu 30.10.2007, a pre výkony ZÚMK 2007/2008  bolo pripravených:

9 ks sypačov VSV6 s predsadenými  radlicami

6 ks malých posypových vozidiel s radlicami

5 ks traktorov s radlicami

2 ks nakladačov

3 ks UNC 750 s radlicami

Poveternostná situácia

Z hľadiska poveternostných podmienok pri porovnávaní s poslednými 15 rokmi možno celé zimné obdobie hodnotiť ako neštandardné, predovšetkým z dôvodu malého spádu snehu a pomerne vyšších teplôt počas celého obdobia. Maximálny jednorazový spád snehu bol zaznamenaný 10 cm (1x), minimálna teplota -16ºC (1x). V ostatných snehových dňoch sa pohyboval spád snehu 1 až 4 cm. Minimálne teploty v mrazových i ľadových dňoch sa pohybovali od  -1ºC do -6ºC. Z uvedených dôvodov sa často vytvárala na komunikáciách námraza a poľadovica, hlavne v nočných a ranných hodinách.

I keď skorý príchod zimy v mesiaci novembri (5. novembra 2007) so spádom snehu v mesiaci 28 cm, naznačoval štandardné zimné podmienky, v ostatných mesiacoch sa to nepotvrdilo a prechádzalo pomerne teplé obdobie s malým spádom snehu.

Množstvo spadnutého snehu, počet ľadových, mrazových a snehových dní v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Údaje o poveternostných podmienkach | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet mrazových dní | 76 | 40 | 68 |
| Počet ľadových dní | 43 | 9 | 18 |
| Počet snehových dní | 74 | 22 | 21 |
| Celkový spád snehu ( cm ) | 292 | 91,5 | 72 |

Uvedené neštandardné zimné obdobie sa prejavilo na nízkych výkonoch zimnej údržby ako i spotrebe posypového materiálu.

Výkon zimnej služby na miestnych komunikáciách

Výkon zimnej služby bol zahájený v súlade s termínom zahájenia zimného obdobia, t.j. 01.11.2007. Od tohto termínu bola zahájená dispečersko-spravodajská služba, ale vzhľadom na občasné sneženie v priebehu mesiaca novembra sa prikročilo k nasadeniu výkonných pracovníkov predovšetkým v nočných hodinách. Od konca novembra prešla organizácia na trvalý (nepretržitý) výkon zimnej služby a táto prebiehala do konca februára v rozsahu podľa vývoja poveternostných podmienok. Od 01. marca bola zimná služba obmedzená na dispečersko-spravodajskú službu a pohotovosť v nočných hodinách a v dňoch pracovného voľna. Všeobecne možno konštatovať, že rozsah zimnej služby bol operatívne upravovaný po dohode s odborom dopravu MsÚ podľa skutočných poveternostných podmienok.

Pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti komunikácií boli použité nasledujúce technológie:

- odstraňovanie snehu,

- chemický posyp komunikácií,

- inertný posyp komunikácií,

- zmiešaný posyp komunikácií,

- iná činnosť ( odvoz snehu, údržba ul. vpustí, sekanie ľadu a pod.).

Zimná údržba bola riadená z dispečingu Žilinských komunikácií, kde je zabezpečené nepretržité spojenie so  SCŽSK – správa a údržba Žilina, dispečingom DPMŽ, RZS Žilina a Dopravnou a Mestskou Políciou.

Prehľad výkonov za obdobie od novembra  do marca s porovnaním predchádzajúceho zimného obdobia ( v km ):

| DRUH VÝKONU | ROK | XI | XII | I | II | III | spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstraňovanie snehu predsadenými | 2006-07 | 0 | 442 | 2693 | 0 | 0 | 3405 |
| radlicami | 2007/08 | 580 | 198 | 394 | 553 | 0 | 1725 |
| Odstraňovanie snehu trakt. radlicami | 2006-07 | 35 | 100 | 1468 | 54 | 0 | 1657 |
|  | 2007/08 | 269 | 0 | 84 | 69 | 0 | 422 |
| Odstraňovanie snehu- ostatné mechanizmy | 2006-07 | 0 | 155 | 1274 | 0 | 0 | 1429 |
|  | 2007/08 | 237 | 252 | 377 | 497 | 0 | 1363 |
| posyp chemickým materiálom | 2006-07 | 0 | 195 | 338 | 0 | 15 | 552 |
|  | 2007/08 | 682 | 16 | 332 | 182 | 10 | 1222 |
| posyp inertným materiálom | 2006-07 | 0 | 135 | 1308 | 0 | 0 | 1475 |
|  | 2007/08 | 606 | 435 | 1028 | 451 | 0 | 2520 |
| posyp zmiešaným materiálom | 2006-07 | 0 | 983 | 2730 | 300 | 0 | 4827 |
|  | 2007/08 | 1891 | 1575 | 3480 | 1975 | 0 | 8921 |
| odvoz snehu ( m3) | 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odstraňovanie snehu – Komatsu ( hod.) | 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Celková spotreba posypového materiálu za  hodnotené obdobie a porovnanie:

materiál                                           rok 2005/2006             rok 2006/2007            rok 2007/08

chemický posypový materiál.............   1360   ton           .......... 480   ton         ........   698 ton

Inertný posypový materiál................   2540  ton            ..........  540  ton         ........ 1006 ton

Zjazdnosť a schodnosť komunikácií v priebehu celého obdobia bola zabezpečovaná nasledovne:

- komunikácie I. poradia dôležitosti boli udržiavané absolútne, t.j. bez zvyškov snehu, pluhovaním, chemickým alebo zmiešaným posypom,

- komunikácie II. poradia dôležitosti boli udržiavané bez chemického posypu, len inertným posypom a pluhovaním,

- z komunikácií III. poradia dôležitosti bol sneh odstraňovaný len mechanicky a len nebezpečné úseky boli zabezpečené inertným posypom, taktiež pri tvorbe zľad. snehu a poľadovice.

Schodnosť na peších komunikáciách bola zabezpečovaná s obmedzením chemického posypu, hlavne odstraňovaním snehu a  zdrsňovacím inertným posypom.

Údržbu  schodíšť v centre mesta zabezpečovala firma  T+T, a.s.  po dohode  s MsÚ. Údržbu  zastávok MHD a spriechodňovanie napojení chodníkov na prechody pre chodcov pri tvorbe snehových bariér zabezpečovali Žilinské komunikácie, a.s.

Ekonomické vyhodnotenie

Vykonávanie a zabezpečovanie zimnej údržby miestnych komunikácií v Meste Žilina vykonáva firma Žilinské komunikácie, a. s. na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej s Mestom Žilina. Rozsah výkonov bol realizovaný v súlade s Operačným plánom spracovaným pre zimné obdobie  2007 – 2008.

Rozsah výkonov v jednotlivých smenách je sledovaný pomocou výpočtovej techniky. Výkony zimnej služby boli denne oznamované na MsÚ – odbor dopravy a kontrolované zodpovedným pracovníkom. Denný rozpis výkonov tvoril podklad pre mesačnú fakturáciu. Priebežne bola ZÚMK hodnotená v rámci akciovej spoločnosti, v dopravnej komisii i na porade MsÚ za prítomnosti primátora a taktiež v Mestskom zastupiteľstve.

Náklady na zimnú údržbu (vrátane DPH) podľa jednotlivých mesiacov boli nasledovné:

Mesiac:                                     rok 2005-06               rok 2006-2007             rok 2007/2008

| November | 2.678.574 | 921.322 | 2.416.083 |
| --- | --- | --- | --- |
| December | 6.731.038 | 1 683. 003 | 2.250.218 |
| Január | 4.800.537 | 3.978.514 | 3.897.957 |
| Február | 4.809.533 | 831.821 | 2.376.803 |
| Marec | 2.186.622 | 348.594 | 500.000 |
| Apríl |  |  |  |
| Spolu: | 21.206.307 | 7.763.257 | 11.441.061 |

Priebeh zimnej údržby

Zimná údržba za uplynulé obdobie 2007/2008 nebola náročná. Malý spád snehu, vyrovnané teploty nespôsobovali žiadne problémy pri jej zabezpečovaní. Priebeh zimnej údržby bol neustále (denne) konzultovaný s pracovníkmi MsÚ – odbor dopravy a komunálnych služieb. Na dispečingu sa zaznamenávali všetky požiadavky a oznamy mestskej a štátnej polície, resp. iných inštitúcií. Priebeh zimnej údržby bol mesačne hodnotený na zasadnutí predstavenstva ŽK, a.s. za prítomnosti vedúceho odboru dopravy a komunálnych služieb MsÚ.

Počas zimného obdobia nebola narušená plynulosť MHD, neboli vynechané žiadne spoje. Koordinácia s dispečingom DPMŽ bola dobrá.

Taktiež  nebola zaznamenaná ani jedna vážna dopravná nehoda, kde by bola príčinou zlá zjazdnosť komunikácií. Hodnotenie polície bolo priaznivé.