### Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe § 6 a § 11 zákona č. 369/90 Zb.

### o obecnom zriadení a podľa § 29 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom

### plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990

### Zb. a zákona č. 262/1992 Zb. vydáva všeobecne záväzné

### NARIADENIE

### o záväzných častiach schválenej zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - Vodné dielo

# číslo 11/93

## ČASŤ PRVÁ

## Úvodné ustanovenie

## článok 1

## Účel nariadenia

- Nariadenie vymedzuje záväzné časti zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina (ďalej len ÚPN-SÚ Žilina) - Vodné dielo schválené Mestským zastupiteľstvom

dňa ................................ uznesením č. ..................................

## Článok 2

## Rozsah platnosti

- Toto nariadenie platí pre časti územia mesta Žilina vymedzené na výkrese č. 1 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina. Vymedzené územie zasahuje do katastrálnych území Považský Chlmec, Budatín, Žilina, Mojšová Lúčka, Trnové.

- Toto nariadenie platí do doby spracovania a schválenia nového aktualizovaného územného plánu sídelného útvaru Žilina.

## Článok 3

## Vymedzenie pojmov

- Záväzné regulatívy sú:

- Zásady usporiadania územia

- Limity využívania územia, ktorými sa stanovujú medzné hodnoty využitia územia.

- Urbanizované územie zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo tvoria tieto uvedené plochy:

- Územie Vodného diela

- Plochy železničnej dopravy

- Plochy cestnej dopravy

- Plochy pešie a cyklistické trasy

- Plochy vyššej občianskej vybavenosti

- Obytné plochy

- Plochy výroby, skladov a zariadení technického vybavenia

- Plochy športu a rekreácie

- Plochy izolačnej zelene

- Plochy verejnej zelene

- Neurbanizované územie zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo tvoria ostatné nezastavané pozemky, ktoré nie sú určené k zastavaniu.

## ČASŤ DRUHA

## Záväzné regulatívy

## Článok 4

## Funkčné usporiadanie

- Funkčné využitie území a plôch je vymedzené na výkrese č. 1 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo v rozsahu riešených katastrálnych území sídelného útvaru Žilina. Tomuto vymedzeniu musí zodpovedať spôsob užívania území a účel umiestňovaných a povoľovaných stavieb, vrátane ich zmien a zmien v ich užívaní. Stavby a iné opatrenia, ktoré funkčnému vymedzeniu území a plôch nezodpovedajú, nesmú byť na týchto územiach, alebo plochách umiestnené alebo povolené.

- Doterajší spôsob využitia území a plôch, ktorý nezodpovedá vymedzenému funkčnému využitiu podľa zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo je možný, pokiaľ nenarušuje verejné záujmy nad prípustnú mieru a nie je dôvod pre opatrenia podľa stavebného zákona.

- Územie Vodného diela predstavujú stavby, zariadenia a plochy zabezpečujúce prevádzkovanie vodohospodárskeho diela. Na tomto území sa nesmú povoľovať žiadne stavby, ktoré nesúvisia s výstavbou Vodného diela.

- Plochy železničnej dopravy sú určené pre zariadenia ŽSR. Na plochách železničnej dopravy sa nesmú povoľovať stavby nesúvisiace s funkciou plôch, okrem líniových stavieb technickej infraštruktúry a dopravy.

- Plochy cestnej dopravy tvoria plochy pozemných komunikácií, plochy dopravných zariadení a statickej dopravy.

- Plochy pešie a cyklistické trasy tvoria plochy a trasy s výlučným alebo nadradeným pohybom peších a cyklistov.

- Plochy vyššej občianskej vybavenosti sú určené pre zariadenia nadokrskového významu, zabezpečujúce potreby väčšej časti mesta.

- Obytné plochy sú určené na bývanie trvalé i dočasné a zariadenia základnej občianskej vybavenosti v potrebnom rozsahu. Na obytných plochách nie sú prípustné objekty a zariadenia s nepriaznivými vplyvmi na kvalitu obytného prostredia (nadmerný hluk, zápach, exhaláty a pod.).

- Plochy výroby, skladov a zariadení technického vybavenia slúžia pre priemyselnú a poľnohospodársku výrobu, skladovanie, stavby a zariadenia pre zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd, zásobovanie elektrickou energiou, plynom a centrálne zásobovanie teplom.

- Plochy športu a rekreácie sú plochy športového areálu celomestského významu a lokality pre dennú rekreáciu pri Vodnom diele, lesoparku Dúbravy a pri biokoridore v meandri Váhu.

- Plochy pre izolačnú zeleň tvoria plochy pozdĺž komunikácií a po obvode výrobných a skladových areálov. Ich úlohou je zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy a výroby na obytné a rekreačné územie.

- Plochy pre verejnú zeleň tvoria plochy v náväznosti na park pri Budatínskom zámku, medzi areálom Sloveny a preložkou št. cesty 1/18, okolo potoka Rosinka a okolo obytnej zóny Novej Mojšovej Lúčky

- V neurbanizovanom území nesmú byť umiestňované a povoľované novostavby s výnimkou pozemných komunikácií a líniových stavieb technického vybavenia. Toto územie zahŕňa poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu.

## Článok 5

## Priestorové usporiadanie

- Územie riešené zmenou ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo sa člení na jednotlivé funkčné plochy s príslušnými regulatívami priestorového usporiadania. Jednotlivé funkčné plochy sú znázornené a rozlíšené na výkrese č. 1 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo v súlade s členením uvedeným v článku 3, odsek 2 a 3 tejto vyhlášky.

- Priestorové parametre jednotlivých častí Vodného diela Žilina, železnice a dopravných zariadení, musia vychádzať zo zásad nenarúšania princípov hmotovo - priestorového, krajinárskeho, panoramatického a siluetárneho dotvárania mestského prostredia Žiliny.

- Zástavba plôch občianskej vybavenosti musí rozvíjať mestský charakter zástavby v centrálnej časti Žiliny a primeraným spôsobom i v ostatných okrajových častiach sídelného útvaru Žilina.

- Obytné územia náhradného presídlenia občanov zo zátopových území Vodného diela (Budatín, Rosinky a Nová Mojšová Lúčka) budú tvorené izolovanými rodinnými domami s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím v sedlovej streche.

- Objekty nových výrobných hál a skladov nesmú presiahnuť existujúcu najvyššiu výškovú hladinu takýchto stavieb v súčasných výrobných a skladových areáloch.

- Na plochách izolačnej zelene nesmú byť umiestňované a povoľované novostavby a zmeny existujúcich stavieb, s výnimkou stavieb dopravy a technickej infraštruktúry. U týchto stavieb je možné povoliť len udržiavacie práce.

- Plochy verejnej zelene musia byť dobudované na princípe kompaktnosti a nezastaviteľnosti s výnimkou realizácie vybavenosti lesoparku Dúbravy.

## Článok 6

## Usporiadanie dopravy

- Plochy pre železničnú dopravu, vrátane vlečiek, sú nemenné v rozsahu vymedzených plôch podľa výkresu č. 1 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo. Severovýchodne od železničnej trate č. 400 musí byť zachovaný koridor pre vysokorýchlostnú železničnú trať.

- V jestvujúcej cestnej sieti budú prevedené tieto zmeny a úpravy:

- Preložka št. cesty 1/18 v úseku križovatka pri Teplárni Žilina - Budatínsky most.

- Výstavba diaľničného privádzača v úseku od križovania s preložkou Št. cesty 1/18 po katastrálnu hranicu Teplička.

- Prekategorizovanie št. cesty N/583 v úseku križovatka so št. cestou 1/11 - kat. územie Teplička zo Štátnej cesty II. triedy na účelovú miestnu komunikáciu.

- Úprava trás zberných komunikácií B2 v úseku Kysucká cesta - preložka 1/18 a št. cesty 111/01890 na Rosinkách.

- Úprava miestnych komunikácií pri hydrouzle a Novej Mojšovej Lúčke.

- Dopravné zariadenia uvažovať na plochách podľa výkresu č. 1 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo.

- Pre odstavovanie motorových vozidiel sú vymedzené plochy parkovísk: Slovena, športový areál, Chemicelulóza, odpočívadlo pri hydrouzle, stanica STK, Hydinárske závody, záhradkárska osada Lúčky l, Nová Mojšová Lúčka, Asanačný podnik.

- Na pozemkoch vymedzených trás dopravných stavieb nesmú byť povoľované a umiestňované novostavby a prístavby jestvujúcich stavieb s výnimkou stavieb technického vybavenia.

## Článok 7

## Usporiadanie a limity technického vybavenia

- Stavby a zariadenia technického vybavenia sú dokumentované na výkresoch 2, 3, 4 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo Žilina.

- Zásobovanie pitnou vodou lokalít pre presídlenie obyvateľov bude zabezpečené:

- V Novej Mojšovej Lúčke z vodných zdrojov Stráňavy prostredníctvom zásobného potrubia z vodojemu Rosina do vodojemu Nová Mojšová Lúčka.

- Na Rosinkách z jestvujúceho verejného vodovodu.

- V Budatíne z jestvujúceho verejného vodovodu.

- Odkanalizovanie lokalít pre presídlenie obyvateľov bude riešené:

- V Novej Mojšovej Lúčke prostredníctvom kanalizačného zberača popri ľavom brehu Vodného diela a št. ceste 1/18, napojeným do kanalizačného zberača pri Chemicelulóze.

- Na Rosinkách vybudovaním časti kanalizačného zberača s dimenziami vyhovujúcimi aj plánovanému odkanalizovaniu Rosiny, Višňového a Trnového, so zaústením na kanalizačný zberač pri Váhu.

- V Budatíne napojením na jestvujúcu zbernú kanalizáciu.

- Prekládku VTL plynovodu DN 300 realizovať popri severovýchodnom okraji št. cesty 1/18.

- Zásobovanie plynom lokalít pre presídlenie obyvateľov bude riešené:

- V Novej Mojšovej Lúčke z preloženého VTL plynovodu DN 300 a novej regulačnej stanice.

- Na Rosinkách z jestvujúceho NTL plynovodu z regulačnej stanice Vlčince II.

- V Budatíne z jestvujúceho NTL plynovodu.

- Zásobovanie lokalít pre presídlenie elektrickou energiou bude zabezpečené:

- V Novej Mojšovej Lúčke z elektrického vedenia VN č. 130 prostredníctvom VN prípojky napojenej na jestvujúcu VN prípojku pre záhradkovú osadu.

- Na Rosinkách z jestvujúceho a plánovaného sekundárneho rozvodu NN.

- V Budatíne z jestvujúceho sekundárneho rozvodu NN.

- Napojenie lokalít pre presídlenie obyvateľov na telekomunikačnú sieť bude riešené:

- V Novej Mojšovej Lúčke prostredníctvom nového kabelu z ATÚ Žilina - Vlčince.

- Na Rosinkách napojením na rezervu z ATÚ Žilina - Vlčince ukončenú pod cestným mostom v lokalite Rosinky.

- V Budatíne vybudovaním nového prívodu z Kultúrneho domu v Budatíne.

## Článok 8

## Ostatné limity a obmedzenia využitia územia

- Limity pre priemyselné prevádzky budú prehodnotené a navrhnuté v rámci pripravovanej aktualizácie ÚPN-SÚ Žilina.

- Pri využívaní územia musia byť dodržané podmienky ochranných pásiem:

- Pamiatkovo chránených území

- Vodného diela

- Zariadení železničnej dopravy

- Rozvodov elektrickej energie

- Plynovodov a regulačných staníc

- Hospodárskeho dvora Nová Mojšová Lúčka.

- Ochranné pásma sú zakreslené vo výkrese č. 1 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo.

## Článok 9

## Ochrana prírody, krajiny a územné systémy ekologickej stability

- Regionálny systém územnej stability vymedzuje základnú kostru ekologickej stability a stanovuje regulatívy využitia územia z hľadiska využitia ekologicky významných prvkov územia.

- Nadregionálny a regionálny územný systém ekologickej stability je vymedzený v samostatnom výkrese schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo.

## ČASŤ TRETIA

## Plochy pre verejnoprospešné stavby a asanačné opatrenia

## Článok 10

## Verejnoprospešné stavby

- Plochy pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené na výkrese č. 5 schválenej zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo v rozsahu katastrálnych území Považský Chlmec, Budatín, Žilina, Mojšová Lúčka, Trnové, v M 1:5000.

- Zoznam verejnoprospešných stavieb:

- Vodné dielo Žilina pozostávajúce hlavne z týchto základných častí:

č.   1  vodná nádrž

č.   2 hydrouzol

č.   3 prehĺbenie koryta Váhu

č.   4 biokoridor

č.   5 sanácia zosuvných svahov Dubňa

č.   6 sanácia skládok odpadov

č.   7 podzemné tesniace steny

č.   8 rekonštrukcia železničných mostov

č.   9 prekládky inžinierskych sietí

č. 10 plochy pre presídlenie obyvateľov - Nová Mojšová Lúčka, Rosinky, Budatín - z asanovaných   obytných území

č. 11 náhradné dopravné prepojenie zachovanej časti Mojšovej Lúčky a záhradkových osád na štátnu cestu 1/18 č. 12 pešia lávka do Mojša

č. 13 plochy významných biotopov pozdĺž ľavého brehu nádrže

č. 14 plochy dennej rekreácie pri vode

b)

č. 15 preložka št. cesty 1/18, výstavba diaľničného privádzača, úprava trás zberných komunikácií B 2 v úseku Kysucká cesta - preložka 1/18 a št. cesty 111/01890 na Rosinkách.

c)

č. 16 izolačná zeleň pozdĺž št. cesty 1/18

č. 17 izolačná zeleň pri areáli Teplárne a Chemicelulózy

- Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby je podkladom pre prípadné vyvlastnenie pozemkov alebo stavieb podľa § 108 ods. 2 písm. a) stavebného zákona, pokiaľ nebude možné riešenie majetkovo - právnych vzťahov dosiahnuť dohodou.

## Článok 11

## Asanačné opatrenia

- Realizácia navrhnutých verejno-prospešných stavieb si vyžiada nasledovné asanačné opatrenia:

- asanáciu miestnej časti Mojšová Lúčka a Hruštiny v zátopovom území Vodného diela

- asanáciu časti rodinných domov v Budatíne v súvislosti s prehĺbením koryta Váhu a sanáciou zosuvov Dubňa

- asanáciu objektov v trase preložky št.  cesty 1/18, diaľničného privádzača a zbernej komunikácie B 2 v úseku Kysucká cesta - št. cesta 1/18.

## ČASŤ ŠTVRTÁ

## Záverečné ustanovenia

## Článok 12

Dokumentácia zmeny ÚPN-SÚ Žilina - Vodné dielo je uložená na Útvare hlavného architekta mesta Žilina a na Obvodnom úrade životného prostredia Žilina.

Toto Nariadenie bolo prerokované v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 11. 11. 1993.

## Článok 13

Toto Nariadenie nadobúda platnosť dňom 2. 12. 1993.

Ing. Miroslav Adámek, v. r.						Ing. Ján Slota, v. r.

prednosta mestského úradu							primátor mesta Žiliny