Mesto Žilina v súlade s ustanovením § 6, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 27 odst. 2, zák. č. 50/1976 Z. z. v znení zák. č. 237/2000 Z. z. a zák. č. 416/2000 Z. z. vydáva všeobecne záväzné

NARIADENIE

o záväzných častiach zmeny ÚPN – SÚ Žilina „Obytný súbor IBV Malý Diel“

č. 2/2005

Časť prvá

Úvodné ustanovenia

§ 1

Účel nariadenia

- Nariadenie vymedzuje záväzné časti Zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina, Obytný súbor IBV Malý Diel, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 34/2005 zo dňa 25. 04. 2005.

§ 2

Rozsah platnosti

1. 	Nariadenie o záväzných častiach Zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina, Obytný súbor IBV Malý Diel, platí pre časť katastrálneho územia mesta Žilina vymedzeného v textovej a výkresovej časti tejto Zmeny.

2. 	Neoddeliteľnou súčasťou tohto Nariadenia v zmysle § 12 odst. 6 písm. c, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. je výkres verejnoprospešných stavieb.

Časť druhá

Návrh regulatívov územného rozvoja

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

§ 3

Základné členenia územia

- V súlade s výkresovou časťou Zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina, Obytný súbor IBV Malý Diel, je riešené územie vyčlenené len na obytnú zónu.

Základná zóna je mimo riešeného územia obklopená plochami rekreácie.

- Obytná zóna dopĺňa existujúce obytné územie mesta. Mierkou a riešením nadväzuje na existujúcu hmotovú a priestorovú štruktúru mesta.

Základná funkcia zóny: obytná.

Prevládajúci typ stavebnej činnosti: novostavby.

Podlažnosť: max. 2 NP + 1 PP s plochými strechami, s rešpektovaním mestského charakteru osídlenia a regionálneho charakteru zóny.

§ 4

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch územia

1. 	Rešpektovanie PD vybavenosti územia inžinierskymi sieťami a DÚR.

2. 	Rešpektovanie existujúceho a navrhovaného obytného územia, lesných porastov, cintorína ČA, Hvezdárne Žilina, areálu  vodojemov SVS a ochranných pásiem.

§ 5

Regulatívy a limity

1. 	Regulatívy a limity dopravy a dopravných zariadení:

a)	dopravnú obsluhu územia zabezpečiť napojením na cestnú komunikáciu v ulici Pod Hájom pri súčasnom rešpektovaní a zokruhovaní jestvujúcej dopravnej siete reprezentovanej ulicami Svätoplukova, Pribinova a Rasticova,

b) chrániť priestory pre úrovňové križovatky, dostatočnú šírku dopravných koridorov a priestor pre oblúky komunikácií,

c) 	chrániť priestory pre hlavné pešie ťahy a priestranstvá v rámci obytnej zóny,

d) 	chrániť priestory pre cykloturistické trasy,

e) 	chrániť plochy pre obratiská slepo ukončených obslužných komunikácií.

2. 	Regulatívy a limity technickej infraštruktúry:

Vodné hospodárstvo:

a) 	zásobovanie pitnou vodou zabezpečiť z jestvujúceho verejného vodovodu, rozšíreného vo väzbe na územný rozvoj,

b) 	realizovať v zóne verejnú splaškovú kanalizáciu napojenú na SČOV Žilina, v súlade s koncepčnými zámermi Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina –  „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“, recipient rieka Váh,

c) 	rešpektovať jestvujúci kanalizačný systém v priľahlom území,

d) 	dažďovú kanalizáciu napojiť do stoky vo vybudovanej komunikácii ulice Pod Hájom,

f) 	rešpektovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií 1,5 m na obidve strany potrubia (§ 19 Zákona č. 442/2002 Z. z. potrubia do priemeru 500 mm), resp. 2,5 m na obidve strany potrubia priemeru 500 mm.

Energetika a Telekomunikácie:

a) 	vybudovanie TS 22/0,4 kV s jednou transformačnou jednotkou,

b) 	zaslučkovanie VN vedenia č. 130 do novej transformovne,

c) 	pre účely SSE, a.s. vybudovať z transformovne 22/0,4 kV káblové vedenia v trasách cestných obslužných komunikácií,

d) 	prekládka VN vedenia č. 130 do novej polohy v úseku ulica Pod Hájom – záhradkárska osada, dĺžky ca. 400 m zemným káblom,

e) 	vybudovanie STL prípojky DN 150 zo STL plynovodu – vetva pri Žilinskej univerzite, dĺžky cca 370 m,

f) 	zásobovanie teplom riešiť decentralizovaným systémom s využívaním paliva zemný plyn, elektrická energia, resp. para,

g) 	ponechať koridor pre uloženie optokáblov operátorov telekomunikácií.

§ 6

Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny

1. 	Obmedzenie všetkých negatívnych zásahov ( stavebné a iné technické zásahy ) do okolitých biocentier lokálneho významu.

2. 	Vytvorenie vegetačných protihlukových bariér slúžiacich zároveň ako biokoridory v okolí územia obytnej zóny.

3. 	Introdukcia, rozšírenie a zveľadenie plôch zelene.

§ 7

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

1. 	Plynofikácia všetkých objektov v rámci obytnej zóny.

2. 	Zavedenie separovaného zberu základných zložiek odpadu ( papier, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľný odpad).

3. 	Napojenie na kanalizáciu, zabezpečenie ekologicky vhodného spôsobu čistenia odpadových vôd z priemyselnej činnosti, podmienky pre miestne vsakovanie dažďových vôd.

4. 	Zabránenie úniku nebezpečných látok do pôdy a spodných vôd.

5. 	Asanácia neriadených skládok odpadov, ktoré sa nachádzajú v riešenom území.

6. 	Aplikácia enviromentálne najvhodnejších BAT techník.

§ 8

Vymedzenie zastavaného územia

Za zastavané územie je považované územie v hraniciach súčasného intravilánu mesta Žilina. Vzhľadom na lokalizáciu rozšírenej obytnej zóny na ploche tesne priliehajúcej ku hranici intravilánu sa zastavané územie rozšíri o lokality určené na zastavanie. Týmto riešením vznikne súvislá zástavba obytnej zóny pozdĺž ulice Pod Hájom.

§ 9

Vymedzenie ochranných pásiem

1. 	Bývanie

- 	vzdialenosť obytnej zóny od: lokalít nezávadnej priemyselnej výroby v okrajovej polohe – v zmysle platných noriem

2. 	Doprava

- 	pre cesty II. triedy 25 m od osi vozovky

- 	pre cesty III. triedy 20 m od osi vozovky

- 	pre miestne komunikácie zberného charakteru, t.j. funkčná trieda B1 a B2 15 m od osi vozovky

Pozn.: U smerovo rozdelených ciest a miestnych komunikácií sú tieto vzdialenosti od osi priľahlého jazdného pruhu.

3. 	Elektrická energia

Rešpektovať pásma ochrany od krajného vodiča na každú stranu, resp. od stožiara trafostanice (Zákon č. 70/1998):	vzdušné 22 kV vedenie 10 m

kábel 22 kV 1

4. 	Zemný plyn

Rešpektovať pásma ochrany (Zákon č. 70/1998):

- 	NTL plynovod 1 m na obidve strany v zastavanom území

- 	STL plynovod v zastavanom území:	1 m ochranné pásmo

vo voľnom teréne: 	4 m ochranné pásmo

10 m bezpečnostné pásmo

5. 	Telekomunikácie

Rešpektovať ochranné pásmo káblov 1 m na obidve strany.

6. 	Vodné hospodárstvo

Rešpektovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií 1,5 m na obidve strany potrubia (§ 19 Zákona č. 442/2002 Z. z. potrubia do priemeru 500 mm) a 2,5 m na obidve strany potrubia priemeru 500 mm.

§ 10

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 SZ odst. 2, písm. a, považujú stavby, určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia. Verejnoprospešné stavby uvádzané pre návrh riešenia:

a) 	obslužný komunikačný systém (v prípade spolufinancovania súkromných vlastníkov len jeho hlavná os)

b) 	vybavenie územia inžinierskymi sieťami, vrátane prepojenia plynovodov v trase Veľký Diel – Malý Diel

1. 	Doprava a dopravné zariadenia

V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení Zákona č. 103/1990 a Zákona č. 262/1992 Zb. sa za plochy pre VPS pokladajú koridory všetkých automobilových a peších komunikácií v území.

2. 	Elektrická energia

- 	výstavba trafostanice vrátane pripojovacích VN vedení

- 	presmerovanie VN linky č. 130 v úseku ulica Pod Hájom – záhradkárska osada do novej polohy

- 	rozšírenie sekundárnej siete – káblovej

3. 	Zemný plyn

- 	prepojenie STL DN 150 medzi lokalitami Veľký Diel ( ŽU ) a Malý Diel

- 	rozšírenie miestnej NTL siete do 2,1 kPa

4. 	Telekomunikácie

5. 	Vodné hospodárstvo

- 		prívod vody – výtlačné potrubie z prečerpávacej stanice

- 		rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete

- 		dobudovanie kanalizácie

§ 11

Ďalší postup územnej a projektovej prípravy v riešenom území

Po schválení Zmeny ÚPN – SÚ Žilina, Obytný súbor IBV Malý Diel, je potrebné zabezpečiť ďalšie stupne projektovej dokumentácie riešeného územia v stupni od DÚR až po realizačné projekty inžinierskych sietí a rodinných domov.

Časť tretia

Záverečné ustanovenia

§ 12

Uloženie zmeny ÚPN – SÚ Žilina, obytný súbor IBV Malý Diel

V súlade s ustanovením § 28, odst. 3, Zákona č. 237/2000 Z. z. je dokumentácia Zmeny ÚPN- SÚ Žilina, Obytný súbor IBV Malý Diel, uložená vo dvoch vyhotoveniach na Mestskom úrade v Žiline, ktorý je aj stavebným úradom a v jednom vyhotovení na Krajskom stavebnom úrade v Žiline.

§ 13

Platnosť všeobecne záväzného nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 25. 04. 2005. Nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta. Nadobúda účinnosť dňom 13. 05. 2005.

Ing. Ján Slota, v. r.

primátor mesta Žilina